PREDMET: Javna nabavka broj 7/2014 KUHINJSKA OPREMA

Na osnovu dostavljene specifikacije potrebno je dostaviti odgovore -pojašnjenja za sledeće pozicije:

6-304 Ljuštilica za krompir sa postoljem

kapacitet 80-100 kg dim:47x55x91 cm

*da li je prihvatljiv kapacitet ljuštilice od 80-120 kg/h

*da li su prihvatljive dim:38x77x116 cm

a da ostale karakteristike ostaju iste.

11-501 Frižider

dim:72x70x180 cm

*da li je prihvatljiva dimen.71x70x205 cm

a da ostale karakteristike ostaju iste.

29-524 Konvektovat za 7 GN

elek.snaga 8,4 kw,razmak između držača 68 mm,opseg od 50-270 ̊C,DIM:94x93x83 cm,težina 97 kg

*da li je prihvatljiva elek.snaga do 9 KW

*da li je prihvatljiv razmak između držača do 70 mm

*da li je prihvatljiv opseg od 50-280 ̊ c

*da li su prihvatljive dim:82x65x78 cm

*da li prihvatljiva težina do 130 kg

32-528 Elek.šporet sa 6 ringli i pećnicom

ringle 6x300x300 mm,rerna dim:106x55x28 cm,

dim.šporeta 120x70x85 cm

*dim.rerne je neuobičajeno velika,obzirom da je standardna dimezija 540x570x300 mm

naše pitanje je da li može da se ponudi šporet sa dim.rerne 540x570x300 mm

38-604 Frižider 70x70x80 cm podpultni

sa jednim vrtaima i jednom komorom izrađen od inoxa AISI 304

*da li je greška u datim tehničkim karakteristikama,obzirom da zadate karakteristike su od profesionalnih

frižidera osim visine koja je za opremu za domaćinstvo.

*da li je greška u visini frižidera (koja ja data za frižider za domaćinstvo)

*frižideri u datim dimezijama se ne rade od inox materijala,već od plastificiranog lima

Molimo Vas da razjasnite karakteristike frižidera koji se traži.

39-605 Mesoreznica

materijal komplet inox AISI 304/alum, prečnik noža Ø275 mm,elek,snaga 0,4 kw

*da li jeprihvatljivo da snaga bude d 0,23 kw (obzirom da je zadata karakteristiko velika,što je nekarakteristično)

49-805 Mašina za sečenje hleba

materijal komplet inox AISI 304, elek,snaga 0,37 kw,dim:65x70x105 cm

*da li je prihvatljiva mašina sa radnom površinom od inoxa AISI 304,a bočne stranice od plastificiranog lima

*da li je prihvatljiva snaga od 0,55 kw

*da li je prihvatljiva dim:61x70x110 cm

56-905 Mašina za pranje sudova sa podizujućom haubom

ulazna visina 40 cm,dim:60x74x142/186 cm

*da li je prihvatljiva ulazna visina 44 cm

*da li je prihvatljiva dim:63,5x74,2x151/199,5 cm