Broj:564/3-3

Dana:29.09.2015.godine

На основу члана 63. став 5 и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 и са изменама и допунама  “Службени гласник РС”бр.68/2015 у даљем тексту: Закон) комисија сачињава

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Набавка Портабилног ултразвучног колор-доплер апарата

за потребе Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“бр.11/2015

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни) - „Водич за биопсију за линеарну сонду од нерђајућег челика и сада гласи:

„Водич сета за биопсију за линеарну сонду за вишекратну употребу и може се стерилисати у складу са препоруком произвођача“.

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација КАРАКТЕРИСТИКЕ: „Укупан број портова на апарату и колицима – два (ове сонде које се набављају једновремено могу да буду у радном режиму) и сада гласи:

„ Укупан број портова на апарату и колицима – два“

Председник комисије:

с.р. Марковић др Даница

III  ВРСТА ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,СТРУКТУРА ЦЕНЕ, РОКОВИ  ИСПОРУКЕ, ПЛАЋАЊА И ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, И СЛ.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „Др Будислав Бабић“ Бела Црква

ЈНMВ бр.11/2015 – НАБАВКА  ПОРТАБИЛНОГ  КОЛОР  ДОПЛЕР  УЛТРАЗВУЧНОГ  АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Опис предметног апарата и минималне захтеване техничке карактеристике |
| --- |
|  | Минимални технички захтеви за портабилни колор доплер ултразвучни апарат ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  | СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни): _______________________________________________________________________________________ Абдоменална – конвексна, минимум видно поље 75 °,опсега 2.0 до 5.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ Линеарна, ширине до 40 мм, опсега 5.0 до 12.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ Водич сета за биопсију за линеарну сонду за вишекратну употребу и може се стерилисати у складу са препоруком произвођача _______________________________________________________________________________ Кардиолошка сонда, опсега 2.0 до 4.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ КАРАКТЕРИСТИКЕ: _______________________________________________________________________________________ Примена апарата: абдомен, мали органи, васкуларни прегледи, МСК, кардиолошки прегледи _______________________________________________________________________________________ Апарат портабилан, са фабричким колицима _______________________________________________________________________________________ Термални црно/бели принтер _______________________________________________________________________________________ Максимална тежина 6 кг са инсталираном батеријом _______________________________________________________________________________________ Укупан број портова на апарату и колицима – два _______________________________________________________________________________________ Монитор дијагонале минимум 15 inch, LCD ili LED _______________________________________________________________________________________ Позадински осветљена алфанумеричка тастатура _______________________________________________________________________________________ Инегрисана батерија за рад без извора електричне енергије мин 90 минута _______________________________________________________________________________________ Апарат је могуће увести у радни режим за максимум 15 секунди _______________________________________________________________________________________ Динамички опсег апарата 200 Db (мисли се на максималну вредност која се достиже при раду у B и М моду) _______________________________________________________________________________________ Максимална дубина скенирања минимум 300 мм _______________________________________________________________________________________ Минимум 60.000 дигиталних канала _______________________________________________________________________________________ Интегрисан диск од минимум 500 GB _______________________________________________________________________________________ Cine меморија од минимум 2.500 слика _______________________________________________________________________________________ Минимум 3 USB porta _______________________________________________________________________________ Интегрисани ЕКГ модул _______________________________________________________________________________________ Модови рада: B, M, PW dopler, kolor, power dopler, CW dopler, THI, TDI, slobodni 3D _______________________________________________________________________________________ Приказивање спорих протока _______________________________________________________________________________________ Пакет кардиолошких мерења _______________________________________________________________________________________ Дугме за брзо прилагођавање рада према пацијенту _______________________________________________________________________________________ Филтер за смањење шума _______________________________________________________________________________________ Аутоматска оптимизација слике у B I dopler modu _______________________________________________________________________________________ МОГУЋНОСТ ЗА НАДОГРАДЊУ: _______________________________________________________________________________________ Могућност надоградње на 3D live opciju i 3D live abdomenalnu sondu _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |  |

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |