VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS DOBARA

Specifikacija sa opisom i tehničkim karakteristikama

za novu mašinu za pranje veša

Tražene karakteristike                                                Ponuđene karakteristike

mašine za pranje veša                                                  (popunjava ponuđač)

|  | Marka mašine |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip grejanja: električno |  |
| 2. | Kapacitet punjenja: 24-26 kg suvog veša |  |
| 3. | Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 980 ob/min. |  |
| 4. | Faktor G: 400 |  |
| 5. | Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304 |  |
| 6. | Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora |  |
| 7. | Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje vreme pranja i potrošnju |  |
| 8. | Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku |  |
| 9. | Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika |  |
| 10. | Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud |  |
| 11. | Zapremina bubnja: minimum 240 dm3 |  |
| 12. | Prečnik vrata: minimum 460 mm |  |
| 13. | Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) maksimum205,5 litara |  |
| 14. | Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz |  |
| 15. | Ukupna snaga maksimum 22,60 kW |  |
| 16. | Dimenzije (ŠxDxV): 970x1045x1460 mm +/- 2% |  |
| 17. | Neto težina: 435 kg+/- 2% |  |
| 18. | Nivo buke: do 65 dB |  |
| 19. | Kodizrademašinemorajubitizadovoljenistandardi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 |  |

DODATNI USLOVI:

NAPOMENA: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi katalog,kataloški list ili prospekt proizvođača ponuđene opreme. Ukoliko je prospekt na stranom jeziku treba dostaviti prevod na srpski jezik. Ukoliko ponuđač ne dostavi zahtevano, ponuda će se smatrati neodgovarajućom tj. neprihvatljivom.

Kvalitet: U skladu sa zahtevima iz tehničke specifikacije dobara.

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti DODATNE USLOVE za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 120. Zakona i to:

1. U pogledu FINANSIJSKOG kapaciteta:

Da ponuđač nije bio nelikvidan u period od 6 meseci od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki.

Dokaz: Potvrda o broju dana nelikvidnosti koju izdaje Narodna banka Srbije.

2. U pogledu POSLOVNOG kapaciteta:

2.1 Da je ponuđač u predhodne tri godine (2018, 2019. i 2020.) isporučio i montirao  minimum

-  po dve mašine za  pranje veša  zahtevanog opisa i karakteristika

koje komisija kupca (krajnjeg korisnika) može da vidi I izvrši obilazak.

Dokaz: Potvrda predhodnog naručioca – kupca (krajnjeg korisnika), popunjena, overena I potpisana I spisak predhodnih naručilaca na memorandum ponuđača, koji treba da sadrži: naziv predhodnog naručioca, broj ugovora ili fakture, godinu I broj isporučenih I montiranih dobara, overeni potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača.

2.2 Da ponuđač ima uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima važećih

Standarda ISО 9001:2015, ISО 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ili ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011 ili odgovarajućih za oblast prodaje, montaže i popravke profesionalne ugostiteljske opreme.

Dokaz: Kopije važećih sertifikata izdatih od strane akreditovanih međunarodnih ili domaćih sertifikacionih tela.

3. U pogledu KADROVSKOG kapaciteta

Da ponuđač u momentu podnošenja ponude ima min. 3 radno angažovana lica i to: 1 mašinski tehničar,

1 elektromehaničara,i 1elektrotehničar za elektroniku I automatiku, u skladu sa Zakonom o radu, koja poseduju sertifikat – ovlašćenje za servisera izdat od strane proizvođača za ponuđene mašine.

Dokaz o osnovu angažovanja po bilo kom osnovu:

- Za zaposlene (na određeno/ neodređeno vreme): fotokopije obrasca M3-A (treća strana obrasca M1) ili obrazac M-A jedinstveni.

- Za radon angažovane po drugom osnovu: - fotokopija obrasca MUN i dokaz o pravnom osnovu angažovanja (ugovor o delu i sl.)

- Kopija navedenog sertifikata

4. U pogledu TEHNIČKOG kapaciteta

Da ponuđač u momentu podnošenja ponude ima najmanje:

4 teretno-servisna vozila za prevoz I servisiranje opreme. Vozila moraju biti tehnički ispravna I registrovana u momentu podnošenja ponude.

Dokaz: Fotokopija saobraćajne dozvole sa čitačem I polisa osiguranja od autoodgovornosti.

DRUGI DODATNI USLOVI NARUČIOCA:

Garantni rok: minimum 2 godine.

Dokazuje se navođenjem garantnog roka na predviđenim mestima u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuđač je u obavezi da dostavi katalog/katalošku stranu proizvođača sa slikom ponuđenog dobra sa detaljnim tehničkim karakteristikama iz kojih naručilac na nesumnjiv način može utvrditi titehničke karakteristike ponuđenih dobara.

Uz ponudu je potrebno dostaviti I izjavu ponuđača pod materijalnom I krivičnom odgovornošću

da će održavati I servisirati u garantnom roku ponuđena dobra originalnim rezervnim delovima kao i da će obezbediti uputstvo za upotrebu mašina I obučiti osoblje za rad sa mašinama.

Ponuđač – serviser treba da garantuje nabavku originalnih delova 5 godina od isteka garancije.

Rok isporuke: 30 dana.

Izabrani Ponuđač je dužan da nakon potpisivanja ugovora dostavi:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, naiznosod 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice mora biti 30 dana duži od krajnjeg roka odredjenog za primopredajupredmetnog dobra.

Finansijsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Ponuđač je dužan da prilikom potpisivanja ugovoraNaručiocu dostavi finansijsku garanciju za OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU, blanko solo menicu sa pripadajućim meničnim ovlašćenjem na iznos od 5% od vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom trajanja 30 kalendarskih dana duže od trajanja garantnog roka predviđenog ugovorom.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja će biti realizovano ukoliko ponuđač u toku sprovođenja ugovora odustane od istog, ili ukoliko ponuđač nesprovođenjem ugovora omete naručioca u redovnom radu I nanese mu štetu ili ugrozi život pacijenata na ma koji način,  ili neuredno ili neadekvatno izvršava predmetne usluge.

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |