Специјална болница за плућне болести

“Др Будислав Бабић”, ул.С.Милетића бр.55

Бела Црква

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012), комисија за јавну набавку број 7/2014- ДОБРА ЗА ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ објекат БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” Бела Црква, вам доставља одговоре на питања.

ПИТАЊА:

- позиција 6. Љуштилица кромпира са постољем, да ли можете написати назив модела и произвођача са додатком "или еквивалент"?

- позиција 23. Машина за сецкање и рендање поврћа, да ли сте мислили на димензије уређаја 261х604х522 мм имајући у виду да сте мере дали у цм? Позиција 31. Неутрални елемент 40х90 са фијокама, да ли можете да дате све димензије за ову позицију и број фиока? Пошто нису дате комплетне димензије , да ли је у питању грешка сто се тиче полице?

- Позиција 34. Напа - да ли се мисли на зидну напу?

- Позиција 36. Елемент са даском за сечење, које су димензије котерм плоче (ШхВхД)?

- Позиција 29. Конвектомат 7 ГН ,   да ли сте мислили на димензије уређаја 935х930х825 мм имајући у виду да сте мере дали у цм? Да ли је грешка у опису у погледу тежине и да уместо 97 кг треба да стоји 96,2 кг?

- Позиција 49. Машина за сечење хлеба, да ли је прихватљива димензија 65х70х105цм? или одступања +/- 10%?

Позиција 56. Машина за прање судова са подижућом хаубом, да ли можете написати назив модела и произвођача са додатком "или еквивалент"

ОДГОВОРИ:

1.Позиција 6. Љуштилица кромпира са постољем-Техничке карактеристике

материјал комплет иноx AISI 304,

ел. снага: 0,7кW, напон: 230В, тајмер 0-5мин, лако замењиве абразивне површине и диск, капацитет 80-100кг/х, капацитет пуњења: 8-10кг, дим:47x55x91цм. Наручилац се не позива  у конкурсној документацији  попут робног знака,патента,типа или произвођача па самим тим  не може  ставити реч„или одговарајуће“.

2.Позиција 23. Машина за сецкање и рендање поврћа

материјал комплет иноx AISI 304, ел. снага: 0,55кW, напон: 230В, продуктивни капацитет: 180-200кг/х тежина уређаја: 22кг, дим: 26x61x53цм.

Позиција 31.Неутрални елеменат Ш 40x Д 90x В 85 цм са фиокама(4 фиоке).Што се тиче полице грешка у куцању.

3.Позиција 34.Напа је висећа.

4.Позиција 36. Елеменат са даском за сечење 50x70x85 цм

(котерм плоча Ш 50x В 3 x Д 30 цм)

зидни, израђен од киселоотпорног иноx-а AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 1.25мм, носећа конструкција

инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, увучени у односу на радну плочу за 30мм, леђни део подигнут 40мм, полица од иноxа дебљине 0,8мм, све у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама

5.Позиција 29. Конвектомат 7ГН

материјал комплет иноx AISI 304,

ел. снага: 8,4кW, напон: 400В, 2 вентилатора, електро-механичке команде,

капацитет: 7 ГН 1/1, размак између држача: 68мм аутоматско додавање паре, тем. Опсег:50-270Ц дим: 94x93x83цм, тежина:97кг.

6.Позиција 49. Машина за сечење хлеба

материјал комплет иноx AISI 304,

дебљина сечења 13мм, ел. снага: 0,37кW, напон: 220В

36 ножева, максимална ширина хлеба: 45цм, максимална висина хлеба:14цм, дим:65x70x105цм

Није прихватљиво одступање машине +/- 10%

7.Позиција 56.Машина за прање судова

Машина за прање судова са подижућом хаубом,

материјал комплет иноx AISI 304,

капацитет: 1080 тањира/сат, маx. улазна висина: 40цм капацитет: 69 корпи/х, дим. корпе:50x50цм,

уграђени дозатори за детерџент и сјај,

три програма прања, дужина трајања програма: 52, 102 и 132сец, испоручује се са 3 корпе, максимална снага: 10кW, напон: 400В, дим: 60x74x142/186цм

Наручилац се не позива  у конкурсној документацији  попут робног знака,патента,типа или произвођача па самим тим  не може  ставити реч„или одговарајуће“.

У постојећој кухињи објекта врши се адаптација, од грађевинско занатских радова до електро радова водовода и канализације.Наручилац део старе кухињске  опреме задржава у функцији.На основу идејног решења пројекта кухиње и технолошког решења, пројектант је предвидео постојећу  опрему која се ставља у функцију и набавку нове  неопходне опреме.Наручилац има ограничена средства и није могао у целости да изврши набавку за комплетну опрему,већ само најнеопходније...Свака позиција из дела Техничке карактеристике тражене опреме је са тачно прецизираним мерама и карактеристикама,и Наручилац није у могућности да прихвати било какво одступање у димензији од оне које је предвидео пројектант кроз пројекат и технолошко решење.

Бела Црква.19.01.2015

Комисија за јавне набавке:

- Недељковић Гизика – председник комисије

- Пажитнаи-Додевски  Слађана – члан комисије

- Пејчић Душан – члан комисије

- Ивковић Весна – члан комисије