Broj:564/3-2

Dana:28.09.2015.godine

На основу члана 63. став 5 и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 и са изменама и допунама  “Службени гласник РС”бр.68/2015 у даљем тексту: Закон) комисија сачињава

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Набавка Портабилног ултразвучног колор-доплер апарата

за потребе Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“бр.11/2015

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни) - „Абдоминална – конвексна,минимум видно поље 75 , опсега 2.0 до 5.0 MHz“ и сада гласи:

„Абдоминална – конвексна, минимум видно поље 75 °, опсега 2.0 до 5.0  MHz или шире“

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни) - „Линеарна, ширине до 40 мм, опсега 5.0 до 12.0 MHz“ и садa гласи:

„Линеарна – ширине видног поља до 40 мм, опсега 5.0 до 12.0 MHz или шире“

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни) - „Водич за биопсију за линеарну сонду“и сада гласи:

„Водич за биопсију за линеарну сонду“ треба да буде од нерђајућег челика.

МЕЊА СЕ: На страни бр.5 у делу техничка спецификација СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни) - „Кардиолошка сонда, опсега 2.0 до 4.0 MHz“ и сада гласи:

„ Кардиолошка сонда, опсега 2.0 до 4.0 MHz  или шире“

МЕЊА СЕ: На страни бр.9 ДОДАТНИ УСЛОВИ под редним бројем 3 - „Услов: Да је постгарантно одржавање (сервисирање) обезбеђено у минималном року од 7 година по истицању гаранције: Доказ: Уговор да има сопствени сервис или Уговор са сервисером,фотокопија важећег сертификата ISO 9001“ и сада гласи:

„Услов: Да је постгарантно одржавање (сервисирање) обезбеђено у минималном року од 7 година по истицању гаранције: Доказ: Уговор да има сопствени сервис или Уговор са сервисером или Изјава произвођача да је понуђач овлашћени сервис за територију Р.Србије, фотокопија важећег сертификата ISO 9001“

МЕЊА СЕ: На страни бр.9 ДОДАТНИ УСЛОВИ под редним бројем 6 - „Услов: Да располаже довољним пословним капацитетом, да има у власништву или закупу пословни простор капацитета минимум 100 m2. Доказ: Власнички лист или Уговор  о закупу“ и сада гласи:

„Услов: Да располаже довољним пословним капацитетом, да има у власништву или закупу пословни простор капацитета минимум 50 m2. Доказ: Власнички лист или Уговор  о закупу“

Председник комисије:

с.р. Марковић др Даница

III  ВРСТА ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,СТРУКТУРА ЦЕНЕ, РОКОВИ  ИСПОРУКЕ, ПЛАЋАЊА И ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, И СЛ.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „Др Будислав Бабић“ Бела Црква

ЈНMВ бр.11/2015 – НАБАВКА  ПОРТАБИЛНОГ  КОЛОР  ДОПЛЕР  УЛТРАЗВУЧНОГ  АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“

| ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ Опис предметног апарата и минималне захтеване техничке карактеристике |
| --- |
|  | Минимални технички захтеви за портабилни колор доплер ултразвучни апарат ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
|  | СОНДЕ (опсези су приближни и нису елиминаторни): _______________________________________________________________________________________ Абдоменална – конвексна, минимум видно поље 75 °,опсега 2.0 до 5.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ Линеарна, ширине до 40 мм, опсега 5.0 до 12.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ Водич сета за биопсију за линеарну сонду од нерђајућег челика _______________________________________________________________________________ Кардиолошка сонда, опсега 2.0 до 4.0 MHz или шире _______________________________________________________________________________________ КАРАКТЕРИСТИКЕ: _______________________________________________________________________________________ Примена апарата: абдомен, мали органи, васкуларни прегледи, МСК, кардиолошки прегледи _______________________________________________________________________________________ Апарат портабилан, са фабричким колицима _______________________________________________________________________________________ Термални црно/бели принтер _______________________________________________________________________________________ Максимална тежина 6 кг са инсталираном батеријом _______________________________________________________________________________________ Укупан број портова на апарату и колицима – два ( ове сонде које се набављају једновремено могу да буду у радном режиму) _______________________________________________________________________________________ Монитор дијагонале минимум 15 inch, LCD ili LED _______________________________________________________________________________________ Позадински осветљена алфанумеричка тастатура _______________________________________________________________________________________ Инегрисана батерија за рад без извора електричне енергије мин 90 минута _______________________________________________________________________________________ Апарат је могуће увести у радни режим за максимум 15 секунди _______________________________________________________________________________________ Динамички опсег апарата 200 Db (мисли се на максималну вредност која се достиже при раду у B и М моду) _______________________________________________________________________________________ Максимална дубина скенирања минимум 300 мм _______________________________________________________________________________________ Минимум 60.000 дигиталних канала _______________________________________________________________________________________ Интегрисан диск од минимум 500 GB _______________________________________________________________________________________ Cine меморија од минимум 2.500 слика _______________________________________________________________________________________ Минимум 3 USB porta _______________________________________________________________________________ Интегрисани ЕКГ модул _______________________________________________________________________________________ Модови рада: B, M, PW dopler, kolor, power dopler, CW dopler, THI, TDI, slobodni 3D _______________________________________________________________________________________ Приказивање спорих протока _______________________________________________________________________________________ Пакет кардиолошких мерења _______________________________________________________________________________________ Дугме за брзо прилагођавање рада према пацијенту _______________________________________________________________________________________ Филтер за смањење шума _______________________________________________________________________________________ Аутоматска оптимизација слике у B I dopler modu _______________________________________________________________________________________ МОГУЋНОСТ ЗА НАДОГРАДЊУ: _______________________________________________________________________________________ Могућност надоградње на 3D live opciju i 3D live abdomenalnu sondu _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |  |

| 4) Услов: Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време слања позива за подношење понуда; Доказ за правно лице: Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; Доказ за предузетника: Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности; Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) Услов: Да понуђач иma важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке; Доказ: Решење Министарства здравља Републике Србије |  |  |  |  |
| 6) Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: Доказ:Понуђач је у обавези да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом за испуњење уговорних обавеза. |  |  |  |  |
| Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује број под којим је уписан у регистар понуђача (Доказ: Решење о упису у регистар понуђача) |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

| 1)Услов:Да понуђач за понуђена добра има важећу дозволу за стављање у промет медицинских средстава Доказ: Решење Агенције за лекове и медицинска средства. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Услов: Да гарантни рок на понуђена добра буде мин. 24 месеци: Доказ: Оверена изјава понуђача на његовом меморандуму. |  |  |  |
| 3) Услов: Да је постгарантно одржавање (сервисирање) обезбеђено у минималном року од 7 година по истицању гаранције: Доказ: Уговор да има сопствени сервис или Уговор са сервисером или Изјава произвођача да је понуђач овлашћени сервис за територију Р.Србије,фотокопија важећег сертификата ISO 9001 |  |  |  |
| 4) Услов: Да располаже неопходним финансијским капацитетом у претходне три пословне године (2012,2013,2014) Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке -образац БОН-ЈН 2012,2013,2014, којииздаје Агенција за привредне регистре или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора (ако подлеже ревизији) |  |  |  |
| 5) Услов: Да располаже неопходним пословним капацитетом да је у три претходне године испоручио медицинску опрему која је предмет набавке у вредности од 5.000.000,00 Доказ:Фотокопија записника о примопредаји |  |  |  |
| 6) Услов: Да располаже довољним пословним капацитетом,да има у власништву или закупу пословни капацитет минимум 50 м2 Доказ:Власнички лист или Уговор о закупу |  |  |  |

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |