| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊЕ- ЈН БР.7/2021 - Партија 1.Угаљ

Партија 1. Угаљ: Висококалорични угаљ ,гранулација „коцка“ 30-65mm типа „Бановић“ или еквивалент, доње калоријске врености: ≥18.200 KJ/Kg, горњекалоријскевредности:≤ 19.800 KJ/Kg,укупнавлага(W) ≤ od 23 %,сумпорукупнимањеод 1.90 %, сагорљивематеријевишеод 65.30%, пепео( A ) od 10 - 16 %,испарљивематерије (V) вишеод 33%,у укупној количини од 200 тона. Сва количина угља испоручује се на адресу:Специјална болница за плућне болести „Др Будислав Бабић“, ул.С.Милетића бр.55, 26340 Бела Црква.

опис предмета набавке – партија број 1-угаљ

| Цена за 1 тону угља, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за 200 тона угља, без ПДВ-а |  |
| Цена за 1 тону угља, са ПДВ-ом |  |
| Укупна цена за 200 тона угља, са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Место испоруке |  |

Датум					                               Понуђач

М. П.

_____________________		                                        ______________________

Понуђач је у обавези да достави Извештај о испитивању, Сертификат, Атест издат од стране акредитоване лабораторије. Такође, понуђач је у обавези да достави доказ да је у време издавања сертификата акредитована лабораторија била акредитована од стране АТС-а (Акредитационо тело Србија) и извештаји морају бити урађени у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2017, извештаји које достављају понуђачи морају садржати све параметре наведене у спецификацији предметне набавке из конкурсне документације.

- Како би се наручилац обезбедио да понуђач може несметано да изврши испоруку понуђеног угља у сваком тренутку, понуђач мора да достави важећи уговор са произвођачем тј. рудником, из кога може јасно да се види да понуђач има довољно уговорене количине за врсту угља који нуди и то у двоструко већој количини која је тражена овом јавном набавком.

Извeштај издат од стране акредитоване лабораторије подразумева да је лабораторија била акредитована у моменту издавања извештаја као и да је њена акредитација важећа у моменту отварања понуда.

Извештај о испитивању угља издат од стране акредитоване

Лабораторије чију је акредитацију односно сертификат о акредитацији доделило Акредитационо тело Србије мора бити урађени у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025:2017, Извештај о испитивању угља и произвођачке спецификације које достављају понуђачи морају садржати следеће параметре (укупна влага ,пепео, сумпор укупни, C-fix, испарљиве материје, сагорљиве материје).

Код додатних услова:

- Понуђач је у обавези да докаже да поседује стовариште у власништву  или закупу. Kао доказ, у обавези је да достави власнички лист или Уговор о купопродаји истог, а ако није власник онда важећи Уговор о закупу.

- Понуђач је у обавези да докаже да поседује мерну вагу у закупу или власништву од минимум 50 тона. Као доказ, понуђач је у обавези да достави Уговор о купопродаји или уколико није власник доставља Уговор о закупу. Такође, као обавезан докуменат, понуђач је у обавези да достави Уверење о оверавању мерила које је важеће у тренутку подношења понуде.

НАПОМЕНА: Приликом испоруке понуђач је у обавези да врши контролно вагање у присуству представника наручиоца на ваги коју одреди наручилац у месту Бела Црква. Време и место контролног вагања би се накнадно усменим путем договарало пре сваке испоруке. Трoшкове контролног вагања сноси понуђач.

Понуде које не буду садржале произвођачку спецификацију ,

извештај о испитивању и предвиђен Уговор сматраће се неодговарајућим и наручилац ће одбити такве понуде.