ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Ред.бр. | Назив добара - радова | Јм | Кол | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Произвођач Извођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОПЛОВОДНИ КОТАО: | КОМ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спецификација топловодног котла: Радни притисак котла 2 bara Продукција топлоте 300 kw Рад котла на чврсто гориво Температура воде на излазу 90 степени С Температура повратне воде 70 степени С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспорт топловодног котла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећег топловодног котла „Neovulkan“ Зрењанин из подрума котларнице |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Избацивање котла до 5 м изван котларнице |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтажа новог топловодног котла без изолације,предњих врата и задње димњаче |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уношење у котларницу и повезивање електро инсталације |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повезивање прикључака на постојећу топловодну и димовну инсталацију |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хладну пробу извршити након повезивања на инсталацију |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пуштање у рад топловодног котла |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |