ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

Карактеристике возила:

| Тип возила | Ново возило М1 категорије,бруто масе 3500 кг |
| --- | --- |
| Дужина возила | максимум 5500мм |
| Ширина возила без ретровизора | од 2000мм до 2100мм |
| Међуосовинско растојање | минимум 3400мм |
| Висина болесничког простора | минимум 1700 мм |
| Дужина болесничког простора | минимум 2900мм |
| Гориво и погон | еуродизел, са погоном на предње точкове |
| Радна запремина мотора | од 2250цм3 до 2500цм3 |
| Снага мотора | минимум 100kW |
| Број врата | 4 до којих једна десна бочна клизна |
| Број седишта у кабини возача | 3 (возач + једно или дупло сувозачево) |
| Еколошка норма | Еуро 6d |

##### Опрема возила:

| - кодирани кључ - борд компијутер - серво управљач подесив аксијално - ABS+EBD (електронска дистрибуција силе кочења) - ESC (ел.контрола стабилности) +Hill holder - ваздушни јастуци за возача и сувозача - електрични подизачи предњих стакала - електрично подесиви ретровизори са одмрзавањем - радио уређај (фабрички) са екраном дијагонале минимум 5`` осетљивим на додир - Bluetooth+USB прикључи радио уређаја - команде радио и bluetooth уређаја у волану - централна брава са даљинском командом - темпомат са подешавањем лимитиране брзине - предња светла за маглу | - седиште возача подесиво по висини и лумбално - наслон за руку возача - десна клизна врата са клизним прозором - задња двокрилна застаклена врата - акумулатор капацитета мин 105Ah - алтернатор минимум 200A - клима уређај са додатним изводом климе позади у простору за пацијенте - звучни сигнал вожње уназад - задњи паркинг сензори - задње вешање возила прилагођено за превоз путника а не терета:на задњој осовини упорне споне и највише један гибањ по точку - резервни точак стандардних диманзија - раткапне |
| --- | --- |

ГАРАНЦИЈА:

2 године на возило и 8 година на каросерију против корозије без ограничења пређене километраже.

Обележавање возила се врши рефлектујућом фолијом са графичким симболима и исписивањем корисника на вратима. Стакла на болесничком простору су затамљена фолијом .

ECE R65 сертификована LED светлосна конзола ширине мин 1400мм са 2 светлосне групе. Треба да поседује мин 36x3W LED. Светлосна конзола мора да поседује електронску хорну са завијајућим тоном, мин. 12V 100W, 300mA/7,8A. Два ECE R65 сертификована плава блинкера напред у бранику. Задња светлосна конзола.

Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена полиестерским оплатама са комбинацијом ABS пластике.

На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми типа: дефибрилатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал. Орман је фиксиран преко челичних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се фиксирају на њему.

На орману треба да се налазе два клизна шибера од каљеног стакла минималних димензија 1000ммx300мм са двоструким отварањем. Шибери морају бити заштићени од самоотварања.

На десној страни у горњој зони треба да постоји одељак за медицински материјал са шибер клизним стаклом минималних димензија 1000мм x300мм заштићен од самоотварања.

Сва стакла морају бити ECE R43 хомологована .

Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно расхлађивање простора, 2 прохромска рукохвата минималне дужине 1200мм, фиксираних на челична ојачања, као и инфузиони бокс за две боце.

Преграда возачког и болесничког простора са шибер за говорну комуникацију. Стакло мора бити ECE-R43 хомологовано мин димензија 700x300мм. Са болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са стране возачког простора аутотапацир.

Под возила  израђен на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен висококвалитетним подолитом бочно уоквиреним холкером и испуном за отицање воде приликом прања. Под возила антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и антибактеријски. Тест на клизање подне облоге мора бити минимално R10 (према HSE ili DIN 51130).

Клизна бочна и задња врата пресвучен полиестарским оплатама са изолацијом, а на стаклима фолије које пружају једносмерну видљивост.

Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као јединствена компактна целина, а у случају потребе да се могу лако демонтирати. Дизајн ентеријера беле боје и све оплате са термо звучном изолацијом без хладних мостова.

Електро-инсталације

Главни вод од акумулатора поседује главни осигурач и прекидач који прекида довод у болеснички простор по потреби.

У болесничком делу у електро боксу се налази кућиште осигурача са ког се инсталација разводи до сваког потрошача.

Кућиште осигурача треба да поседује LED сигналне лампице које указују на испад осигурача. Сваки прикључак и потрошач поред главног осигурача обезбеђен посебним осигурачем лако доступним на командној табли.

На орману уграђене 3 утичнице за напајање 12V.

Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W  са протоком мин. 450m3/h

Грејање болесничког дела топловодним грејачем повезаним на систем возила.

Климатизација болесничког простора надоградњом основног клима уређаја.

У полиестерској плафоњери усађена циљана независна светла у зони изнад носила што омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила уграђена неонска или LED расвета. Сва светла се укључују независно са командне табле у болесничком простору.

Седишта. Анатомско седиште са руконаслоном и појасевима између преградног зида и носила иза главе пацијента што пружа максималну приступачност и ергономију десне руке. – 1 ком

Лекарско седиште у правцу вожње, са руконаслонима и појасем у 3 тачке. – 1 ком

Светлећи рукохвати. Рукохвати на бочним и задњим вратима дужине од мин 1м који у себи садрже LED осветљење тако да је само тело рукохвата просветљено за лако уочавање у мраку.

Кантица за игле са поклопцем који олакшава скидање и одлагање игала. Кантица мора бити адекватно обележена  и у складу са BS 7320:1990

Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке, диспанзер за сапун

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

1.  Кисеоничка инсталација

Две носеће конструкције са фиксатором за 2 кисеоничке боце 10 l у левом боксу са шибер каљеним стаклом минималних димензија  1350мм x 450мм са клизним отварањем горе-доле што омогућава увид у притисак у боцама и лаку замену боце без померања носила. Шибер стакло треба да буде ECE R43 хомологовано .

-Кисеоничка боца 10l

- Две DIN утичнице у горњој зони

- Умањивач притиска

- Протокомер са подешавањем протока мин.S 0-15l

2. Аутоматско санитетско склопиво носило са фиксатором

Израђено од челика,

Дужина носила мин 1970мм,

Ширина носило макс 560мм,

Висина расклопљеног носила мин 900мм

Висина склопљеног носила мин300мм

Подешавање узглавља

Тежина макс.40кг

Носивост мин.170кг

Точкови пречника мин 200мм

Носило мора да поседује душек отпоран на средства за прање и дезинфекцију

3. Кардиолошка столица

Садржи минимум 4 склопиве ручке за ношење и 2 точка

Фиксирана за шасију возила

Носивост минимум 150кг

Тежина максимум 8кг

Сертификати ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 чиме се доказује да је понуђач сертификован за сервисирање и продају медицинске опреме – приложити копију сертификата.